## Slide 1: Giới thiệu về giao tiếp Lin (local interconnect network)
LÊ SỸ CƯỜNG
MCAL Team
18 - 08 - 2017

## Slide 2
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 3
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 4: 1. Mục đích, đối tượng
Mục đích
1
Giao thức LIN
3
Cách thực hiện xây dựng driver
4
Một số Tips, Trick
2
Cấu trúc một số phần cứng hỗ trợ LIN
5
Cách tham chiếu tài liệu

## Slide 5: 1. Mục đích, đối tượng
Đối tượng
Thành viên MCAL
UML design
Kiến thức C, Assemble
EUnit, BEART
Autosar,
Non-Autosar
Coding convention (Misra, Compiler warning)
Phần cứng ARM, PPC
…
Notes: Thành viên MCAL: đã có kiến thức về kiến trúc AUTOSAR và phần cứng nền tảng PPC/ ARM.

## Slide 6
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 7: 2. Giới thiệu tổng quan
2.1 Lịch sử ra đời
Hệ thống điện tử thường dùng các giao tiếp đắt tiền CAN, FlexRay, SPI Ethernet& IP…
Số lượng ECU (Electronic Control Unit) ngày càng tăng
Giá thành cao
Yêu cầu ra đời giao tiếp mới có giá thành rẻ hơn
Notes: Càng ngày số lượng các ECU (Electronic Control Unit) trong hệ thống càng nhiều, nên yêu cầu phải có thêm một giao tiếp mới có giá thành rẻ hơn dùng trong các kết nối với yêu cầu truyền thông không quá cao.

## Slide 8: 2. Giới thiệu tổng quan
2.1 Lịch sử ra đời (tiếp)
Phiên bản | Ngày xuất bản
LIN 1.0 | 01-07-1999
LIN 1.1 | 06-03-2000
LIN 1.2 | 17-11-2000
LIN 1.3 | 13-12-2002
LIN 2.0 | 16-09-2003
LIN 2.1 | 24-11-2006 (Áp dụng cho MCAL)
LIN 2.2A | 31-12-2010 (Áp dụng cho SDK)
ISO17987 | Đang thực hiện
Notes: Cuối năm 1999, 5 nhà sản xuất ô tô và 2 hãng sản xuất bán dẫn đã tạo ra một phương thức truyền thông mới thỏa mãn các yêu cầu: đơn giản, tiết kiệm và tiêu chuẩn dùng cho các cảm biến/ thiết bị truyền động có tên là LIN (Local Interconnect Network)

## Slide 9: 2. Giới thiệu tổng quan
2.2 Khái niệm
Giao thức mạng nội bộ sử dụng trong truyền thông giữa các thiết bị điện tử trên ô tô
Hình thái topo mạng là mô hình dạng BUS
Truyền nhận nối tiếp bao gồm một node master và tối đa lên đến 15 node slave

## Slide 10: 2. Giới thiệu tổng quan
2.3 Các đặc tính và thông số cơ bản
1 đường bus tín hiệu, tối đa: 40m
Tự đồng bộ đường truyền, không clock thạch anh hoặc bộ dao động nội
Điện áp bus: 9 - 18V (Chuẩn: 12V)
Tốc độ: 1 - 20 Kbit/s (giới hạn vì lý do EMI)
Mô hình: 1 Master node, tối đa 15 Slave node
Tận dụng phần cứng: UART/ SCI/ ESCI/ GPIO/ FLEXIO/ LINLFEX

## Slide 11: 2. Giới thiệu tổng quan
2.4 Một số ứng dụng
Notes: Điều chỉnh gương
Điều chỉnh chỗ ngồi
Kiểm soát cần gạt nước mưa
Kiểm soát mái che
Hệ thống khóa xe
Hệ thống điều hòa

## Slide 12: 2. Giới thiệu tổng quan
2.5 LIN trong mô hình OSI 7 lớp
Lớp vật lý: Cấu trúc phần cứng và dạng tín hiệu trên bus?
  Cơ sở xây dựng bộ driver của MCAL
Lớp liên kết dữ liệu: Mô hình hoạt động của mạng LIN như thế nào?

## Slide 13: 2. Giới thiệu tổng quan
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN
1 master node, tối đa 15 slave node
Node master quyết định quy luật hoạt động mạng LIN thông qua nguyên tắc Token (trường PID trong header)
Phạm vi thực hiện driver
Notes: Trong mạng nội bộ LIN, các node không có vai trò ngang hàng với nhau do có kiến trúc Master – Slave.
Định dạng khung truyền gồm hai phần là header (chứa thông tin về khởi tạo, đồng bộ baudrate, kiểu khung truyền) và response (chứa dữ liệu và checksum)

## Slide 14: 2. Giới thiệu tổng quan
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN (tiếp)
Tác vụ Master: (Node Master)
  Xác định thứ tự, độ ưu tiên bản tin
  Kiểm soát hoạt động của mạng bằng quyền gửi phần Header
  Nhận tín hiệu wakeup từ các node Slave
  Cho mạng vào trạng thái ngủ
Tác vụ Slave: (Node Master, Slave)
  Detect trường break của phần Header.
  Dựa vào PID của phần Header để có phản ứng tương thích
data byte
data byte
checksum
synch field
identifier
synch break
Slave Node
Slave Task Trans
Slave Task Rec
Master Node
LIN Master Task
Slave Task Trans
Slave Task Rec
quartz

## Slide 15: 2. Giới thiệu tổng quan
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN (tiếp)
Các trạng thái của 1 node:
Normal: Truyền nhận thông tin
Sleep: Tiết kiệm năng lượng, hạn chế hoạt động. Ngoại trừ truyền/ nhận xung wakeup
Init: Cấu hình baudrate, chế độ hoạt động… (<100ms)

## Slide 16: 2. Giới thiệu tổng quan
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN – NORMAL (tiếp)

## Slide 17: 2. Giới thiệu tổng quan
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN – SLEEP (tiếp)
Node master gửi lệnh Sleep đến toàn mạng:
  Frame 8 byte dữ liệu - 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
Bus LIN không hoạt động truyền/ nhận trong vòng 4 – 10s thì các node tự động Sleep

## Slide 18: 2. Giới thiệu tổng quan
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN – WAKEUP (tiếp)
Trạng thái Sleep
Bất kì node nào cũng có thể gửi xung wakeup: xung xuống có độ dài 250us đến 5ms

## Slide 19: 2. Giới thiệu tổng quan
2.7 Phần cứng, Bus
Node LIN: Vi điều khiển và IC Transceiver
IC transceiver phải thỏa mãn điều kiện Transceiver Delay (Trình bày phần 4)
Notes: IC Transceiver có nhiệm vụ chuyển đổi 2 chân tín hiệu Tx, Rx từ VĐK (mức 3.3, 5V) sang 1 chân tín hiệu duy nhất và kết nối với đường Bus

## Slide 20: 2. Giới thiệu tổng quan
2.7 Phần cứng, Bus
Mức không hoạt động: 1 (12V)
Ngưỡng điện áp 1 và 0 khác nhau trong quá trình Truyền và Nhận

## Slide 21: 2. Giới thiệu tổng quan
2.8 Lập lịch
Dựa trên độ rộng của khung truyền
Cách tính trình bày trong phần 3

## Slide 22
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 23: 3. Giới thiệu giao thức
3.1 Khung truyền
Mạng LIN giao tiếp bằng khung truyền
Notes: Giao thức LIN truyền thông bằng khung truyền, mỗi khung truyền có 2 phần: header và response

## Slide 24: 3. Giới thiệu giao thức
3.2 Phần Header – Trường Break
Sync Break: 13 – 50 bit xung thấp (mức 0)
Sync Break Delimiter: 1 - 2 bit cao (mức 1)
Tác dụng: Báo hiệu bắt đầu khung truyền mới
Notes: Giao thức LIN truyền thông bằng khung truyền, mỗi khung truyền có 2 phần: header và response

## Slide 25: 3. Giới thiệu giao thức
3.2 Phần Header – Trường Sycn
Độ dài: 1 byte - 0x55
Kiểu truyền LBS (Least Significant Bit)
1 bit start (0b)
1 bit stop (1b)
Tác dụng: Slave node đồng bộ baudrate với master node

## Slide 26: 3. Giới thiệu giao thức
3.2 Phần Header – Trường PID
Độ dài: 1 byte
  Identifier: 6 bit, từ ID0 - ID5
  Identifier parity: 2 bit, P0 và P1
Kiểu truyền LBS (Least Significant Bit)
1 bit start (0b)
1 bit stop (1b)
Tác dụng: định dạng chức năng khung truyền
P0 = (ID0 ^ ID1 ^ ID2 ^ ID4)
P1 = ~ (ID1 ^ ID3 ^ ID4 ^ ID5)

## Slide 27: 3. Giới thiệu giao thức
3.3 Phần Response – Trường dữ liệu
Độ dài: 1 – 8 byte dữ liệu
Kiểu truyền LBS (Least Significant Bit)
1 bit start (0b)
1 bit stop (1b)

## Slide 28: 3. Giới thiệu giao thức
3.3 Phần Response – Trường checksum
Độ dài: 1 byte
Kiểu truyền LBS (Least Significant Bit)
1 bit start (0b)
1 bit stop (1b)
Tác dụng: Kiểm chứng dữ liệu nhận từ slave có chính xác không?

## Slide 29: 3. Giới thiệu giao thức
3.3 Phần Response – Trường checksum
Nghịch đảo 8 bit của tổng có dư của các byte dữ liệu (kiểu classic) hoặc của các byte dữ liệu và trường PID (kiểu enhanced)
Phân loại:
  Classic Checksum: LIN 1.1, LIN 1.2 và LIN 1.3
  Enhanced Checksum: LIN 2.0, LIN 2.1 và LIN 2.2

## Slide 30: 3. Giới thiệu giao thức
3.4 Độ rộng khung truyền
Các trường cố định, ngoại trừ số byte trong trường dữ liệu
Thời gian dữ trữ (time reserve): 40% frame
Căn cứ để xác định có lỗi truyền hay không?
  Khách hành request tính năng Disble_frame_timeout

## Slide 31
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 32: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
LIN
LINFLEXD
IMXVS4, MPC574XP, MPC574XG, MPC574XR, MAC57DXXX, S32R27X…
LPUART
S32K14X
SCI
MC9S12ZVM, MC9S12ZVC
ESCI
MPC5777C

## Slide 33: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.1 Phần cứng LINFLEXD – Sơ đồ khối
Khối truyền: Điều khiển đưa dữ liệu từ buffer ra thanh ghi dịch, request ngắt truyền, cấu hình các mode
Khối nhận: Điều khiển lấy dữ liệu từ thanh ghi dịch vào buffer, request ngắt nhận
Khối baudrate: Thiết lập baudrate của khung truyền, cấp nguồn cho bộ timer
Khối ngắt: Tạo và gửi ngắt Tx, Rx, Err cho MCU
Khối timer: Đếm thời gian truyền frame
Các khối khác: Thanh ghi dịch Tx, Rx; thanh ghi buffer, các thanh ghi điều khiển, trạng thái

## Slide 34: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.1 Phần cứng LINFLEXD – Sơ đồ khối
Các thanh ghi sẽ hoạt động như thế nào? Trình bày trong phần 5
Các lỗi truyền nhận mà phần cứng LinflexD detect?
Hủy Bỏ Frame

## Slide 35: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
(1) Header error: Slave node (LINESR_SFEF/ SDEF/ IDPEF)
  Delimiter quá ngắn, dưới 1 bit
  Trường Sync:
  Sai lệch baurate D > 14.0625%
  PID: Gía trị 2 bit P0, P1 sai
  Không implement trong driver
2
1
3
SFEF

## Slide 36: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
(2) Bit error: Master node (LINESR_BEF)
  Cơ chế readback tín hiệu từ Bus, so sánh chân Tx và Rx
  Không kiểm tra trường Break
  Lưu ý: IC transceiver thỏa mãn thông số delay nhỏ hơn (1 bit – 6 x chu kì LIN_CPU)
Vi dụ:
- Baudrate = 20 Kbit/s => 1 bit = 50 µs
- LIN_CLK = 80 MHz => 6 x chu kì LIN_CLK = 75 ns
Do đó, (1-bit time) - (6 x chu kì LIN_CLK) = 49.925 µs
2
1
3
4
5

## Slide 37: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
(3) Timeout error: Master, Slave node (LINESR_OCF)
  Master: Sau khi truyền header, load vào LINOCR_OC2:
  Nominal_time_out + [CNT] =
  1.4 × ((DFL + 2) × 10 bit time + [CNT]
  Slave: Đọc tài liệu 2.3.1, không implement trong driver

## Slide 38: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
(4) Framing error: Master, Slave node (LINESR_FEF)
  Stop bit của byte đang nhận có giá trị mức 0 (thay vì mức 1)
2
1
3
4
5

## Slide 39: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
(5) Checksum error: Master, Slave node (LINESR_CEF)
  Gía trị của byte checksum không khớp với dữ liệu nhận

## Slide 40: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
(6) Overrun error: Master, Slave node (LINESR_BOF)
  Bộ đệm đầy, do dữ liệu chưa được đọc bởi phần mềm
  CR1_RBLM = 0: Bản tin cũ trong buffer bị ghi đè bởi bản tin mới
  CR1_RBLM = 1: Bản tin mới bị hủy bỏ

## Slide 41: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
(7) Stuck at zero timeout error: Master, Slave node (LINESR_SZF)
  Bus LIN ở mức thấp ít nhất 100 bit

## Slide 42: 4. Các phần cứng hỗ trợ LIN
4.2 So sánh các phần cứng
Thứ tự | Phần cứng | LINFLEXD | ESCI | SCI | LPUART
1 | Break length (bit) | (11 -> 23), 36, 50 | 10, 13 | 10, 13 | 10, 13
2 | Thanh ghi dữ liệu (byte) | Tổng: 8 LINFlexD_BDRM - 4 LINFlexD_BDRL – 4 | Tổng: 8 eSCI_LRR – 1 eSCI_LTR – 1 | Tổng: 1 SCIDRL – 1 | Tổng: 1 LPUART_DATA – 1
3 | Hỗ trợ DMA | 2/16 kênh (LINFlexD[0], LINFlexD[1]) | 2/6 kênh (eSCI_A, eSCI_B) | Không | 3/3 kênh (LPUART0, LPUART1, LPUART2)
4 | Timer | Có | Có | Không | Không
5 | Chế độ Sleep | Có | Stop | Không | Không
6 | Cờ wakeup | Có | Có | Không | Không
7 | Tính byte Checksum | Có | Có | Không | Không
8 | Tính byte PID | Có | Có | Không | Không

## Slide 43
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 44: 5. Giới thiệu Autosar LIN Driver
Thứ tự | Phần cứng | LINFLEXD | ESCI | SCI | LPUART
1 | Break length (bit) | (11 -> 23), 36, 50 | 10, 13 | 10, 13 | 10, 13
2 | Thanh ghi dữ liệu (byte) | LINFlexD_BDRM - 4 LINFlexD_BDRL - 4 | eSCI_LRR – 1 eSCI_LTR – 1 | SCIDRL – 1 | LPUART_DATA - 1
3 | Hỗ trợ DMA | 2/16 kênh (LINFlexD[0], LINFlexD[1]) | 2/6 kênh (eSCI_A, eSCI_B) | Không | 3/3 kênh (LPUART0, LPUART1, LPUART2)
4 | Timer | Có | Có | Không | Không
5 | Chế độ Sleep | Có | Stop | Không | Không
6 | Cờ wakeup | Có | Có | Không | Không
7 | Tính byte Checksum | Có | Có | Không | Không
8 | Tính byte PID | Có | Có | Không | Không

## Slide 45
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, tricks
Câu hỏi

## Slide 46: 6. Tips, Tricks
6.1 Sơ đồ lắp mạch
Stuck at zero timeout error:
  IC transceiver đã được cấp nguồn chưa?
  Chân Rx có bị nối tắt với đất không?

## Slide 47: 6. Tips, Tricks
6.2 Phân tích khung truyền trên thiết bị đo Oscilloscope/ Analyzer
Tốc độ truyền: 9600 bps
Trường Break: 13 bit
Trường PID: 239 (0xE9)
Trường dữ liệu 2 byte: 0x01, 0x02
Trường checksum kiểu Enhanced: 19 (0x13)

## Slide 48: 6. Tips, Tricks
6.3 Tốc độ baudrate sai
Tốc độ baudrate của kênh LIN bị cấu hình sai:
  LINFlexD: Hai thanh ghi LINFBRR and LINIBRR
  LPUART: Hai trường OSR và SBR trong thanh ghi LPUARTx_BAUD
  eSCI: Thanh ghi BRR
  SCI: Hai thanh ghi SCIBDH và SCIBDL
Nguồn clock của kênh LIN không đúng, xem lại sys_init() hoặc MCU Driver (Mcu.epc)

## Slide 49
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, tricks
Câu hỏi

## Slide 50: 7. Câu hỏi
1. Khung truyền LIN có 1 byte PID, vậy LIN có bao nhiêu kiểu khung truyền (có bao nhiêu giá trị PID có hiệu lực)?
Trả lời: Như phần 2.1.4 đã trình bày thì PID có 64 giá trị hợp lệ, trong đó có 2 giá trị 63, 64 là reserved. Do đó, lưu ý khi viết test không được gán giá trị PID bất kì vào khung truyền.

## Slide 51: 7. Câu hỏi
2.