## Slide 1: Giới thiệu về giao tiếp Lin (local interconnect network)
23/08/2017
LÊ SỸ CƯỜNG
MCAL Team

## Slide 3
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 4
1
Giao thức LIN
3
Cách thực hiện xây dựng driver
4
Một số Tips, Trick
2
Cấu trúc một số phần cứng hỗ trợ LIN
5
Cách tham chiếu tài liệu

## Slide 5
Thành viên MCAL
UML design
Kiến thức C, Assemble
EUnit, BEART
Autosar,
Non-Autosar
Coding convention (Misra, Compiler warning)
Phần cứng ARM, PPC
…
Notes: Thành viên MCAL: đã có kiến thức về kiến trúc AUTOSAR và phần cứng nền tảng PPC/ ARM.

## Slide 6
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 7
2.1 Lịch sử ra đời
Hệ thống điện tử thường dùng các giao tiếp đắt tiền: CAN, FlexRay, SPI Ethernet& IP…
Số lượng ECU (Electronic Control Unit) ngày càng tăng
Giá thành cao
Yêu cầu ra đời giao tiếp mới có giá thành rẻ hơn
Notes: Càng ngày số lượng các ECU (Electronic Control Unit) trong hệ thống càng nhiều, nên yêu cầu phải có thêm một giao tiếp mới có giá thành rẻ hơn dùng trong các kết nối với yêu cầu truyền thông không quá cao.

## Slide 8
2.1 Lịch sử ra đời (tiếp)
Phiên bản | Ngày xuất bản
LIN 1.0 | 01-07-1999
LIN 1.1 | 06-03-2000
LIN 1.2 | 17-11-2000
LIN 1.3 | 13-12-2002
LIN 2.0 | 16-09-2003
LIN 2.1 | 24-11-2006 (Áp dụng cho MCAL)
LIN 2.2A | 31-12-2010 (Áp dụng cho SDK)
ISO17987 | Đang thực hiện
Notes: Cuối năm 1999, 5 nhà sản xuất ô tô và 2 hãng sản xuất bán dẫn đã tạo ra một phương thức truyền thông mới thỏa mãn các yêu cầu: đơn giản, tiết kiệm và tiêu chuẩn dùng cho các cảm biến/ thiết bị truyền động có tên là LIN (Local Interconnect Network)

## Slide 9
2.2 Khái niệm
Giao thức mạng nội bộ sử dụng trong truyền thông giữa các thiết bị điện tử trên ô tô
Hình thái topo mạng là mô hình dạng BUS
Truyền nhận nối tiếp bao gồm một node master và tối đa lên đến 15 node slave

## Slide 10
2.3 Các đặc tính và thông số cơ bản
1 đường bus tín hiệu, tối đa: 40m
Tự đồng bộ đường truyền, không clock thạch anh hoặc bộ dao động nội
Điện áp bus: 9 - 18V (Chuẩn: 12V)
Tốc độ: 1 - 20 Kbit/s (giới hạn vì lý do EMI)
Tận dụng phần cứng có sẵn:
UART/ SCI/ ESCI/ GPIO/ FLEXIO/ LINLFEX
Notes: EMI:

## Slide 11
2.4 Một số ứng dụng
Notes: Điều chỉnh gương
Điều chỉnh chỗ ngồi
Kiểm soát cần gạt nước mưa
Kiểm soát mái che
Hệ thống khóa xe
Hệ thống điều hòa

## Slide 12
2.5 LIN trong mô hình OSI 7 lớp
Lớp vật lý: Cấu trúc phần cứng và dạng tín hiệu trên bus?
Lớp liên kết dữ liệu: Mô hình hoạt động của mạng LIN như thế nào?

## Slide 13
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN
1 master node, tối đa 15 slave node
Node master quyết định quy luật hoạt động mạng LIN thông qua nguyên tắc Token (trường PID trong header)
Phạm vi thực hiện driver
Notes: Trong mạng nội bộ LIN, các node không có vai trò ngang hàng với nhau do có kiến trúc Master – Slave.
Định dạng khung truyền gồm hai phần là header (chứa thông tin về khởi tạo, đồng bộ baudrate, kiểu khung truyền) và response (chứa dữ liệu và checksum)

## Slide 14
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN (tiếp)
Tác vụ Master: Node Master
  Xác định thứ tự, độ ưu tiên bản tin
  Kiểm soát hoạt động của mạng bằng quyền gửi phần Header
  Nhận tín hiệu wakeup từ các node Slave
  Cho mạng vào trạng thái Sleep
Tác vụ Slave: Node Master, Slave
  Detect trường break của phần Header.
  Dựa vào PID của phần Header để có phản ứng tương thích
data byte
data byte
checksum
synch field
identifier
synch break
Slave Node
Slave Task Trans
Slave Task Rec
Master Node
LIN Master Task
Slave Task Trans
Slave Task Rec
quartz

## Slide 15
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN (tiếp)
3 trạng thái hoạt động của 1 node:
Normal: Truyền/ nhận thông tin
Sleep: Tiết kiệm năng lượng, hạn chế hoạt động, ngoại trừ truyền/ nhận xung wakeup
Init: Cấu hình baudrate, chế độ hoạt động… (<100ms)

## Slide 16
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN – NORMAL (tiếp)

## Slide 17
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN – SLEEP (tiếp)
Node master gửi lệnh Sleep đến toàn mạng:
  Frame 8 byte dữ liệu - 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
Bus LIN không hoạt động truyền/ nhận trong vòng 4 – 10s thì các node tự động Sleep

## Slide 18
2.6 Mô tả hoạt động của mạng LIN – WAKEUP (tiếp)
Trạng thái Sleep
Bất kì node nào cũng có thể gửi xung wakeup: xung xuống có độ dài 250us đến 5ms
Notes: Không có cách nào để detect các node đã wakeup hay chưa?

## Slide 19
2.7 Phần cứng, Bus
Node LIN: Vi điều khiển và IC Transceiver
IC transceiver phải thỏa mãn điều kiện Transceiver Delay (Trình bày phần 4)
Notes: IC Transceiver có nhiệm vụ chuyển đổi 2 chân tín hiệu Tx, Rx từ VĐK (mức 3.3, 5V) sang 1 chân tín hiệu duy nhất và kết nối với đường Bus

## Slide 20
2.7 Phần cứng, Bus
Mức không hoạt động: 1 (12V)
Ngưỡng điện áp 1 và 0 khác nhau trong quá trình Truyền và Nhận

## Slide 21
2.8 Lập lịch
Dựa trên độ rộng của khung truyền
Cách tính trình bày trong phần 3

## Slide 22
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 23
Header được gửi bởi Master task (Master node)
Response được gửi bởi Slave task (Master/ Slave node)
3.1 Khung truyền
Mạng LIN giao tiếp bằng khung truyền
Notes: Giao thức LIN truyền thông bằng khung truyền, mỗi khung truyền có 2 phần: header và response

## Slide 24
Sync Break: 13 – 50 bit xung thấp (mức 0)
Sync Break Delimiter: 1 - 2 bit cao (mức 1)
Báo hiệu bắt đầu khung truyền mới
3.2 Phần Header – Trường Break
Notes: Giao thức LIN truyền thông bằng khung truyền, mỗi khung truyền có 2 phần: header và response

## Slide 25
Độ dài: 1 byte - 0x55
Kiểu truyền LSB (Least Significant Bit)
1 bit start (0b)
1 bit stop (1b)
Slave node đồng bộ baudrate với master node
3.2 Phần Header – Trường Sycn

## Slide 26
Độ dài: 1 byte
  Identifier: 6 bit, từ ID0 - ID5
  Identifier parity: 2 bit, P0 và P1
Kiểu truyền LSB (Least Significant Bit)
1 bit start (0b)
1 bit stop (1b)
Định dạng chức năng khung truyền
3.2 Phần Header – Trường PID
P0 = (ID0 ^ ID1 ^ ID2 ^ ID4)
P1 = ~ (ID1 ^ ID3 ^ ID4 ^ ID5)

## Slide 27
Độ dài: 1 – 8 byte dữ liệu
Kiểu truyền LSB (Least Significant Bit)
1 bit start (0b)
1 bit stop (1b)
Truyền tải thông tin
3.3 Phần Response – Trường dữ liệu

## Slide 28
Độ dài: 1 byte
Kiểu truyền LSB (Least Significant Bit)
1 bit start (0b)
1 bit stop (1b)
Kiểm chứng dữ liệu nhận có chính xác không?
3.3 Phần Response – Trường checksum

## Slide 29
Nghịch đảo 8 bit của tổng có dư của các byte dữ liệu (kiểu classic) hoặc của các byte dữ liệu và trường PID (kiểu enhanced)
Phân loại:
  Classic Checksum: LIN 1.1, LIN 1.2 và LIN 1.3
  Enhanced Checksum: LIN 2.0, LIN 2.1 và LIN 2.2
3.3 Phần Response – Trường checksum

## Slide 30
Các trường cố định, ngoại trừ số byte trong trường dữ liệu
Thời gian dự trữ (time reserve): 40% frame
Căn cứ để xác định có lỗi truyền hay không?
  Khách hàng request tính năng Disble_frame_timeout
3.4 Độ rộng khung truyền
Notes: Khách hàng của NXP có sử dụng một thiết bị giả lập Slave, tuy nhiên thời gian response của thiết bị khá chậm. Do đó, khách hàng đã yêu cầu dev option kiểm tra thời gian response của frame (Disable_Frame_Timeout).

## Slide 31
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 32
LIN
LINFLEXD
IMXVS4, MPC574XP, MPC574XG, MPC574XR, MAC57DXXX, S32R27X…
LPUART
S32K14X
SCI
MC9S12ZVM, MC9S12ZVC
ESCI
MPC5777C
Notes: Hiện tại, Driver LIN hỗ trợ 4 IPV dựa trên nền tảng 4 phần cứng.

## Slide 33
Khối truyền: Điều khiển đưa dữ liệu từ buffer ra thanh ghi dịch, request ngắt truyền, cấu hình các mode
Khối nhận: Điều khiển lấy dữ liệu từ thanh ghi dịch vào buffer, request ngắt nhận
Khối baudrate: Thiết lập baudrate của khung truyền, cấp nguồn cho bộ timer
Khối ngắt: Tạo và gửi ngắt Tx, Rx, Err cho MCU
Khối timer: Đếm thời gian truyền frame
Các khối khác: Thanh ghi dịch Tx, Rx; thanh ghi buffer, các thanh ghi điều khiển, trạng thái
4.1 Phần cứng LINFLEXD – Sơ đồ khối

## Slide 34
Các thanh ghi sẽ hoạt động như thế nào? Trình bày trong phần 5
Các lỗi truyền nhận mà phần cứng LinflexD detect?
4.1 Phần cứng LINFLEXD – Sơ đồ khối
Hủy Bỏ Frame

## Slide 35
(1) Header error: Slave node (LINESR_SFEF/ SDEF/ IDPEF)
  Delimiter quá ngắn, dưới 1 bit
  Trường Sync:
  Sai lệch baurate: D > 14.0625%
  PID: Gía trị 2 bit P0, P1 sai
  Không implement trong driver
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
2
1
3
SFEF

## Slide 36
(2) Bit error: Master node (LINESR_BEF)
  Cơ chế readback tín hiệu từ Bus, so sánh chân Tx và Rx
  Không kiểm tra trường Break
  Lưu ý: IC transceiver thỏa mãn thông số delay nhỏ hơn (1 bit – 6 x chu kì LIN_CPU)
Vi dụ:
- Baudrate = 20 Kbit/s => 1 bit = 50 µs
- LIN_CLK = 80 MHz => 6 x chu kì LIN_CLK = 75 ns
Do đó, (1-bit time) - (6 x chu kì LIN_CLK) = 49.925 µs
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
2
1
3
4
5

## Slide 37
(3) Timeout error: Master, Slave node (LINESR_OCF)
  Master: Sau khi truyền header, load vào LINOCR_OC2:
  Nominal_time_out + [CNT] =
  1.4 × ((DFL + 2) × 10 bit time + [CNT]
  Slave: Đọc tài liệu 2.3.1, không implement trong driver
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi

## Slide 38
(4) Framing error: Master, Slave node (LINESR_FEF)
  Stop bit của byte đang nhận có giá trị mức 0 (thay vì mức 1)
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi
2
1
3
4
5

## Slide 39
(5) Checksum error: Master, Slave node (LINESR_CEF)
  Gía trị của byte checksum không khớp với dữ liệu nhận
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi

## Slide 40
(6) Overrun error: Master, Slave node (LINESR_BOF)
  Bộ đệm đầy, do dữ liệu chưa được đọc bởi phần mềm
  CR1_RBLM = 0: Bản tin cũ trong buffer bị ghi đè bởi bản tin mới
  CR1_RBLM = 1: Bản tin mới bị hủy bỏ
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi

## Slide 41
(7) Stuck at zero timeout error: Master, Slave node (LINESR_SZF)
  Bus LIN ở mức thấp ít nhất 100 bit
4.2 Phần cứng LINFLEXD – Detect lỗi

## Slide 42
4.2 So sánh các phần cứng
Thứ tự | Phần cứng | LINFLEXD | ESCI | SCI | LPUART
1 | Break length (bit) | (11 -> 23), 36, 50 | 10, 13 | 10, 13 | 10, 13
2 | Thanh ghi dữ liệu (byte) | Tổng: 8 LINFlexD_BDRM - 4 LINFlexD_BDRL – 4 | Tổng: 8 eSCI_LRR – 1 eSCI_LTR – 1 | Tổng: 1 SCIDRL – 1 | Tổng: 1 LPUART_DATA – 1
3 | Hỗ trợ DMA | 2/16 kênh (LINFlexD[0], LINFlexD[1]) | 2/6 kênh (eSCI_A, eSCI_B) | Không | 3/3 kênh (LPUART0, LPUART1, LPUART2)
4 | Timer | Có | Có | Không | Không
5 | Chế độ Sleep | Có | Stop | Không | Không
6 | Cờ wakeup | Có | Có | Không | Không
7 | Tính byte Checksum | Có | Có | Không | Không
8 | Tính byte PID | Có | Có | Không | Không

## Slide 43
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, Tricks
Câu hỏi

## Slide 44
# | Tính năng/ Phần cứng | LINFLEXD | ESCI | SCI | LPUART | 
1 | Hỗ trợ generate và detect trường Break | Có | Có | Có | Có | 
 | Độ dài Break (bit) | 11 -> 23, 36, 50 | 10, 13 | 10, 13 | 10, 13 | 
2 | Kiểu truyền/ nhận dữ liệu | Frame | Frame | Byte | Byte | 
 | Kích thước thanh ghi dữ liệu (byte) | LINFlexD_BDRM - 4 LINFlexD_BDRL - 4 | eSCI_LRR – 1 eSCI_LTR – 1 | SCI_DRL – 1 | LPUART_DATA - 1 | 
3 | Hỗ trợ DMA (kênh) | 2/16 kênh (0, 1) | 2/16 kênh (A, B) | Không | 3/3 kênh (0, 1, 2) | 
 | Implement trong driver | Không | Có | Không | Không | 
4 | Disable Frame Timeout (Yêu cầu Autosar) | Có | Có | Không | Không | 
 | Phần cứng Timer | Có | Có | Không | Không | 
5 | Chế độ Sleep | Có | Có | Không | Không | 
6 | Detect xung wakeup | Có | Có | Có | Có | 
 | Cờ wakeup | Có | Có | Không, dùng cờ software | Không, dùng cờ software | 
7 | Hỗ trợ tính byte Checksum | Có | Có | Không, dùng hàm software | Không, dùng hàm software | 
8 | Hỗ trợ tính ID Parity (P0, P1) | Có | Có | Không, dùng hàm software | Không, dùng hàm software | 

## Slide 46
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, tricks
Câu hỏi

## Slide 47
6.1 Sơ đồ lắp mạch
Lỗi thường gặp: Stuck at zero timeout error
  IC transceiver đã được cấp nguồn chưa?
  Chân Rx có bị nối tắt với đất không?
Notes: Trường hợp IC Transceiver của LIN hỏng xảy ra khá nhiều + muốn test cùng lúc nhiều channel. Vì vậy, nhóm G1 đã design 1 mạch mini LIN gồm có 3 IC Transceiver.
USB: Kết nối thiết bị Lauterbach từ máy tính với board, dùng để Debug và nạp code.
RS232:

## Slide 48
6.2 Phân tích khung truyền trên thiết bị đo Oscilloscope/ Analyzer
Tốc độ truyền: 9600 bps
Trường Break: 13 bit
Trường PID: 239 (0xE9)
Trường dữ liệu 2 byte: 0x01, 0x02
Trường checksum kiểu Enhanced: 19 (0x13)

## Slide 49
6.3 Tốc độ baudrate sai
Tốc độ baudrate của kênh LIN bị cấu hình sai:
  LINFlexD: Hai thanh ghi LINFBRR and LINIBRR
  LPUART: Hai trường OSR và SBR trong thanh ghi LPUARTx_BAUD
  eSCI: Thanh ghi BRR
  SCI: Hai thanh ghi SCIBDH và SCIBDL
Nguồn clock của kênh LIN không đúng, xem lại sys_init() hoặc MCU Driver (Mcu.epc)

## Slide 50
Mục đích, đối tượng
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu giao thức
Các phần cứng hỗ trợ LIN
Giới thiệu Autosar LIN Driver
Tips, tricks
Câu hỏi

## Slide 51
1. Khung truyền LIN có 1 byte PID, vậy LIN có bao nhiêu kiểu khung truyền (có bao nhiêu giá trị PID có hiệu lực)?
Trả lời: Như phần 2.1.4 đã trình bày thì PID có 64 giá trị hợp lệ, trong đó có 2 giá trị 63, 64 là reserved. Do đó, lưu ý khi viết test không được gán giá trị PID bất kì vào khung truyền.

## Slide 52
2. Mọi người còn vấn đề nào không?